7. Удар

1° Ударом называется явление конечного изменения скоростей твердых тел за весьма малый промежуток времени τ, происходящее при их столкновениях. В процессе деформации тел при ударе возникают мгновенные (ударные) силы, величина которых весьма значительна. Для системы соударяющихся тел мгновенные силы являются внутренними силами. Их импульсы за время τ продолжительности удара называются мгновенными импульсами. Они во много раз больше импульсов за то же время всех внешних сил, приложенных к системе. Поэтому в процессе удара влиянием внешних сил можно пренебречь и считать, что система соударяющихся тел является замкнутой, т. е. в ней выполняются законы сохранения количества движения (стр. 43) и момента количества движения (стр. 79). Рассматривая соударяющиеся тела как систему, состоящую ив п материальных точек, получаем:

и

где vi, и ui - скорости материальной точки с массой т, соответственно до и после удара, а ri, - радиус-вектор этой точки.

2° Общая нормаль к поверхностям соударяющихся тел в точке их соприкосновения называется линией удара. Удар называется прямым, если скорости центров инерции соударяющихся тел перед ударом параллельны линии удара. В противном случае удар называется косым. Удар называется центральным, если при ударе центры инерции соударяющихся тел лежат на линии удара.

Пример 1. Прямой центральный удар двух тел, движущихся поступательно. Скорости тел до удара v1, v2 и после него u1, u2 направлены вдоль одной прямой –оси Ох, проходящей через центры инерции тел. Проекции этих скоростей на ось Ох связаны соотношениями:

где величины v1, v2, u1 и u2  положительны или отрицательны в зависимости от того, как направлен соответствующий вектор скорости (вдоль положительного направления оси Ox или в противоположную сторону).

Величина  k называется коэффициентом восстановления. Она равна отношению абсолютных значений относительных скоростей тел после и до удара и зависит только

от упругих свойств соударяющихся тел. Уменьшение  кинетической энергии тел в результате удара равно

Эта часть механической энергии системы преобразуется в  ее   внутреннюю  энергию.   Если ударные силы потенциальны, то удар называется вполне упругим и k = 1. Удар называется неупругим, если после него тела движутся с одинаковой скоростью, т. е. u1 = u2 k = 0. Во всех остальных случаях удар называется не вполне упругим и 0 < k< l.

Пример 2. Косой центральный удар двух поступательно движущихся тел. При ударе изменяются только нормальные составляющие скоростей тел, параллельные линии удара:

причем коэффициент восстановления